Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót

BRANśA: DROGOWA

| INWESTOR: | Gmina Biała Piska 12-230 Biała Piska ul. Plac Adama Mickiewicza 25 | Egz. Nr 4 |
| --- | --- | --- |
| INWESTYCJA: | Remont chodników i utwardzenie nawierzchni na ul. Słowackiego |
| LOKALIZACJA | Biała Piska ul Słowackiego nr działki 226/27 |
| OPRACOWAŁ: | Witold Makiewicz |  |

Piecki, dnia 2009-07-14.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

SPIS TREŚCI:

| LP 1 2 3 4 | Nr specyfikacji | Kod CPV | Tytuł specyfikacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D.00.00.00 | 45233300-9 | Wymagania ogólne |
|  | D-01 | 45233142-6 | Roboty rozbiórkowe |
|  | D-02 | 45233142-6 | Podbudowa |
|  | D-03 | 45233200-1 | Nawierzchnia z POLBRUKU |
|  | ¦ |

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ 45233000-9/ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Dla obiektu:

Remont chodników i utwardzenie nawierzchni na ul. Słowackiego (działka nr 226/27)

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach remontu nawierzchni przy ul. Słowackiego

1.2.	Zakres stosowania ST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.	Zakres robót objętych ST

a.	Wymagania ogólne

b.	Roboty rozbiórkowe

c.	Podbudowa

d.	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej POLBRUK

1.4.	Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.	budowa parkingu

obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (parking) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.	droga

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.	chodnik

wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszego.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

1.4.4.	inspektor nadzoru

osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót.

1.4.5.	jezdnia

część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

1.4.6.	kierownik budowy

osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   upoważniona   do   kierowania   robotami   i   do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót

1.4.7.	korona drogi

jezdnia z poboczami i mijankami

1.4.8.	konstrukcja nawierzchni

układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia

1.4.9.	korpus drogowy

nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.10.	koryto

element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11.	materiały

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.4.12.	nawierzchnia

warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu

1.4.13.	pas drogowy

wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów; pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14.	podłoże nawierzchni

grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.15.	przetargowa dokumentacja projektowa

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.16.	Przedmiar robót

wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania będący częścią dokumentacj i proj ektowej.

1.4.17.	teren budowy

teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Zamawiającego.

1.5.1.	Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów.

1.5.2.	Dokumentacja projektowa

Dokumentację Projektową stanowi projekt budowlany wraz z przedmiarem i specyfikacjami.

1.5.3.	Zgodność robót z dokumentacją projektową

Wyjaśnienia wszelkich rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należą do

Zamawiającego.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.

W  przypadku  rozbieżności,   wymiary  podane  na  piśmie   są ważniejsze  od  wymiarów

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową.

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonym

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one włączone w cenę ofertową.

1.5.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5.6.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiający.

1.5.8.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o

zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca   stosować   się  będzie   do   ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś   przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiającego.

1.5.10.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.5.11.	Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez

Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli   Wykonawca   w   jakimkolwiek   czasie   zaniedba   utrzymanie,   to   na   polecenie

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy przedstawienia

szczegółowych informacji dotyczących proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania materiałów, które mają być użyte w procesie budowy, jak również

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki tych materiałów - do

zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego monitoringu w celu

udokumentowania, że materiały uzyskane z danego źródła w sposób ciągły spełniają

wymagania dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane

przez   Zamawiającego   i   jest   zobowiązany   dostarczyć   Zamawiającemu   wymagane

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła,

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i

selekcji.

Eksploatacja   źródeł   materiałów   będzie   zgodna   z   wszelkimi   regulacjami   prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustaleń w ww. dokumentacji sprzęt powinien być uzgodniony i

zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego

użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany

bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robót.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie   na  jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi   w   dokumentacji   projektowej   i   wskazaniach   Zamawiającego,   w  terminie

przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Zamawiającego będą

usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.	WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki

wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenie Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie

określonym przez Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót Wykonawcy. Obmiaru robót dokonuje wspólnie Zamawiający i Wykonawca w terminie uzgodnionym. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w szczegółowym kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a.	odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b.	odbiorowi częściowemu

c.	odbiorowi końcowemu

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3.	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4.	Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę na piśmie.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których

mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową.

8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do   odbioru   końcowego   Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   dokumentację

projektową z naniesionymi zmianami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego oraz

jakościowo-ilościowego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu   z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi dla danej pozycji szczegółowego kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone poniżej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczących wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym

szczegółowym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania

dodatkowej

zapłaty za wykonanie robót objętych umową

9.2.	Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST „Wymagania ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3.	Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane są to roboty, których nie można było przewidzieć na etapie

projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót, a których wykonanie

okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Roboty nieprzewidziane będą realizowane na podstawie protokołu konieczności

sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawiciela zamawiającego oraz zatwierdzonego

przez Zamawiającego.

Protokół konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w

oparciu o ceny jednostkowe ze szczegółowego kosztorysu ofertowego lub na podstawie

kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych.

Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączonych do oferty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z2004 r. nr 204, poz. 2086).

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPY45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

DOI

Dla obiektu : Remont chodników i utwardzenie nawierzchni na ul. Słowackiego (działka nr 226/27)

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy     ul. Słowackiego

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały

2.1. Dla w/w robót stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej.

3.	Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty sprzęt przewidziany w odpowiednich normach dla danych robót.

4.	Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót należy:

teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2.	Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

5.3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni.

Nawierzchnie należy rozebrać ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: - [m2], [m3].

8.	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte D-01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.	Uwagi szczegółowe

10.1. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWA

CPV 45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

D-02

Dla obiektu:

Remont chodników i utwardzenie nawierzchni na ul. Słowackiego (działka nr 226/27)

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

1.	WSTĘP 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta na ul. Słowackiego

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2.	MATERIAŁY

Nie występują

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu;

a. spycharek uniwersalnych, koparek.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu

podłoża.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".

5.	WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".

5.2.	Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.	Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być

wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi.

Rozmieszczenie palików powinno umożliwiać naciągnięcie sznurka do wytyczenia robót w

odstępach nie większych niż co 10 mb.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności Jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej.

5.4.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeń.

Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża należy  sprawdzić,   czy  istniejące  rzędne  terenu

umożliwiaj ą uzyskanie

po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż

projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość

zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania

obowiązujące dla górnej warstwy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika

zagęszczenia,

określonych w tabeli poniżej.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża [ls]:

| strefa korpusu | minimalna wartość id dla: |
| --- | --- |
|  | autostrad i dróg Ekspresowych | innych ruch ciężki i bardzo | dróg ruch mniejszy od |
| górna warstwa o gr. 20 cm | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli powyżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z Normą BN-77/8931-12[5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg.BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia podłoża nie powinien przekraczać 2,2.

5.5. Utrzymanie koryta

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem (np. folią).Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zaniedbania wystąpiły z winy Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".

6.2. Badania w czasie robót 6.2.1. częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża zgodnie z tabelą poniżej:

| Lp.. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. | wyszczególnienie badań i pomiarów | minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
|  | szerokość koryta | 10 razy na 1 km |
|  | równość podłużna | co 20 mb na każdym pasie ruchu |
|  | równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
|  | spadki poprzeczne- | 10 razy na 1 km |
|  | rzędne wysokościowe | co 25 mb w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 mb dla pozostałych dróg |
|  | ukształtowanie osi w planie | co 25 mb w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 mb dla pozostałych dróg |
|  | zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża | w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 |
| •dod wyko | atkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy nać w punktach głównych łuków poziomych. |

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

6.2.2.	Szerokość koryta

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm

6.2.3.	Równość koryta)

Nierówności podłużne koryta należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931 -

04 [4].

Nierówności nie mogą przekraczać 200 mm

6.2.4.	Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %

6.2.5.	Ukształtowanie osi w planie

Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm

6.2.6.	Zagęszczenie koryta

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg. BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tabeli.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931 -02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego,

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje :

a.	prace pomiarowe

b.	odspojenie gruntu i spryzmowanie na poboczu

c.	profilowanie dna koryta lub podłoża

e.	utrzymanie koryta lub podłoża

f.	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

- BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU

CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓśNYCH NAWIERZCHNI

D-03

Dla obiektu:

Remont chodników i utwardzenie nawierzchni na ul. Słowackiego (działka nr 226/27)

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania : Dojazd i dojście do budynku przy ul. Kościuszki w Białej Piskiej.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Betonową kostkę brukową należy zastosować do nawierzchni chodników i ciągów pieszych oraz placów i jezdni. Zakres robót określa przedmiar robót.

1.4.	Określenia podstawowe

- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

- Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

- Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4.	Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony
określonymi materiałami wypełniającymi.

- Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt

1.5.

2. materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.	Betonowa kostka brukowa

2.2.1.	Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:

1.	odmiana:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej  konstrukcyjnej   i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,

- gatunek,  w  zależności  od  wyglądu  zewnętrznego,  tj.   od  rodzaju,   liczby  i  wielkości  wad powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

- klasa:

- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, - parking i wjazdy

- klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, - chodniki

4.	barwa:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

- kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

- wzór  (kształt)  kostki:   typu  „60”   zgodny  z  kształtami   określonymi  przez  producenta  i  w dokumentacji projektowej- gr 6 i 8cm.

- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta,

2.2.2.	Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Zaprojektowano kostkę gatunku 1, klasy „50”. Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

- długość i szerokość        ± 3,0 mm,

- grubość	± 5,0 mm,

2)	wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:

-	50 MPa, dla klasy „50”,

3)	mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie
następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,

- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,

- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:

-	3,5 mm, dla klasy „50”,

- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej

| Lp. 1 | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | gatunek 1 | gatunek 2 |
|  | Stan powierzchni licowej: - tekstura - rysy i spękania | jednorodna w danej partii niedopuszczalne | jednorodna w danej partii niedopuszczalne |

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

na

2

kolor według katalogu producenta

przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą naloty wapienne

Uszkodzenia powierzchni bocznych:

-   dopuszczalna liczba w 1 kostce

jednolity    dla    danej partii

dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia pojedynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

2

dopuszczalne róŜnice w odcieniu tego samego koloru dopuszczalne kontrastowe przebarwienia tego samego koloru na pojedynczej kostce niedopuszczalne

dopuszczalne

2

| 3 4 | - dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) | 30 mm x 10 mm | 50 mm x 20 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy przylicowych | niedopuszczalne | niedopuszczalne |
|  | Uszkodzenia krawędzi pionowych |  |  |

2

2

dopuszczalna liczba w 1 kostce

|  | - dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) | 20 mm x 6 mm | 30 mm x 10 mm |
| --- | --- | --- | --- |

2.3. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Należy stosować następujące materiały: a)   podsypkę piaskowo-cementową pod nawierzchnię drogi, piaskową pod chodnik -   piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki

Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować krawężniki i obrzeża z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, wg BN-80/6775-03/04 [7] Obrzeża powinny być ustawiane na podsypce piaskowej. Krawężniki powinne być ustawiane na ławach betonowych, Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej Materiały do podbudowy,  ustalonej  w  dokumentacji projektowej,  powinny odpowiadać wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.

3.	sprzęt

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.	Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie. Do przycinania kostek należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

Sprzęt do wykonania podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.

4.	transport

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.	Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe i obrzeża mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki i obrzeża w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI”

11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c

tel. 089 742-17-96

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek i obrzeży na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST.

5. wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

5.2.	Podłoże

Grunty podłoża powinny być nie wysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

5.3.	Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 8 cm. chodnika z kostki gr. 6cm.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki piaskowo-cementowej lub piaskowej obejmują:

- wykonanie obramowania nawierzchni,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki,

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

- ułożenie kostek i elementów ściekowych z ubiciem,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4.	Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową .

5.5.	Obramowanie nawierzchni

Materiały do wykonania obramowań należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji .

5.6.	Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. -   Wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po prowadnicach, lub krawężniku. Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od projektowanej.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.	Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją przetargową. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru układania kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.	Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

5.7.3.	Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 5 mm do 10 mm powyżej korytek odwodnieniowych.

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.4.	Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.7.5.	Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek były równoległe do osi boisk. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zgodnie z dokumentacją.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowo-cementowej można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.

6. kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

a)	w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobatę techniczną,

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b)	w zakresie innych materiałów

- sprawdzenie    przez    Wykonawcę    cech    zewnętrznych    materiałów    prefabrykowanych (krawężników),

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3.	Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. 1 2 3 | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenie podłoża i koryta | Wg SST |
|  | Sprawdzenie ew. podbudowy | Wg SSTnorm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 |
|  | Sprawdzenie obramowania | wg SST |  |

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

| 4 | nawierzchni |
| --- | --- |
|  | Sprawdzenie podsypki | Bieżąca kontrola w 10 | Wg pktu 5.6; |
|  | (przymiarem liniowym lub | punktach dziennej działki | odchyłki od |
|  | metodą niwelacji) | roboczej: grubości, spadków | projektowanej |
|  |  | i cech konstrukcyjnych w | grubości ±1 |
|  |  | porównaniu z dokumentacją | cm |
| 5 |  | pro-jektową i specyfikacją |  |
|  | Badania wykonywania |  |  |
|  | nawierzchni z kostki |  |  |
|  | a) zgodność z dokumentacją | Sukcesywnie na każdej | - |
|  | projektową | działce roboczej |  |
|  | b) położenie osi w planie | Co 25 m i we wszystkich | Przesunięcie |
|  | (sprawdzone geodezyjnie) | punktach | od osi |
|  |  | charakterystycznych | projektowanej do 2 cm |
|  | c) rzędne wysokościowe | Co 25 m w osi i przy | Odchylenia: |
|  | (pomierzone instrumentem | krawędziach oraz we | +1 cm; -2 cm |
|  | pomiarowym) | wszystkich punktach charakterystycznych |  |
|  | d) równość w profilu | Jw. | Nierówności |
|  | podłużnym (wg BN-68/8931- |  | do 8 mm |
|  | 04 [9] łatą czterometrową) |  |  |
|  | e) równość w przekroju | Jw. | Prześwity |
|  | poprzecznym (sprawdzona |  | między łatą a |
|  | łatą profilową z poziomnicą i |  | powierzchnią |
|  | pomiarze prześwitu klinem |  | do 8 mm |
|  | cechowanym oraz |  |  |
|  | przymiarem liniowym |  |  |
|  | względnie metodą niwelacji) |  |  |
|  | f) spadki poprzeczne | Jw. | Odchyłki od |
|  | (sprawdzone metodą |  | do-kumentacji |
|  | niwelacji) |  | pro-jektowej do 0,3% |
|  | g) szerokość nawierzchni | Jw. | Odchyłki od |
|  | (sprawdzona przymiarem |  | sze-rokości |
|  | liniowym) |  | projektowanej do ±5 cm |
|  | h) szerokość i głębokość | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5 |
|  | wypełnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej |  |
|  | (oględziny i pomiar | działki roboczej |  |
|  | przymiarem liniowym po |  |  |
|  | wykruszeniu dług. 10 cm) |  |  |
|  | i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola bieżąca | Wg |
|  | desenia ich ułożenia |  | dokumenta-cji projektowej lub decyzji Inży-niera |

6.4. Badania wykonanych robót

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

| Lp. 1 2 3 4 | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Sposób sprawdzenia |
| --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków | Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin |
|  | Badanie położenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) |
|  | Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) |
|  | Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin | Wg pktu 5.5 i 5.7.5 |

7.	obmiar robót

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i mb (metr bieżący) ustawionych krawężników.

8.	odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- podbudowy,

- wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, ścieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

9.	podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe ,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,

- ustawienie krawężników, ułożenie i ubicie kostek i elementów ściekowych,

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielęgnację nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, ustawienie krawężników itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST.

10.	przepisy związane

10.1. Polskie Normy

- PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badań (U)

- PN-EN 1097-1:200Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie

odporności na ścieranie (mikro-Deval)

3.	PN-EN 1097-2:200Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania

odporności na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 3:2000	nasypowej i jamistości

- PN-EN 1097-	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 4:2002	pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

- PN-EN 1097-	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

5:2001

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

- PN-EN 1097-	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 6:2002	gęstości ziarn i nasiąkliwości

- PN-EN 1097-	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 6:2002/AC:2004	gęstości ziarn i nasiąkliwości

- PN-EN 1097-	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie 7:2001	gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna

10. PN-EN 1097-8:2002

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

11. PN-EN 1097-9:2000

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie

12.	PN-EN 1097-10	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie

wysokości podciągania wody

- PN-EN	Kruszywa do betonu 12620:2004

- PN-EN 1367-	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 1:2001	atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

- PN-EN 1367-	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 1:2001/Ap1:2004	atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

16. PN-EN 1367-2:2000

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

- PN-EN 1367-3:2002

- PN-EN 1367-4:2000

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą

gotowania

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

19. PN-EN 1367-

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

5:2004

atmosferycznych. Oznaczanie odporności na szok termiczny

20. PN-EN 1744-	Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna

1:2000

21. PN-EN 1744-3:2004

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw

22. PN-EN 932-	Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

1:1999

23. PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych

24. PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

25. PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie

26. PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności

27. PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania

28. PN-EN 933-2:1999

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych

29. PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

30. PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu

- PN-EN 933-5:2000

- PN-EN 933-

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96

6:2002

powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw

33. PN-EN 933-7:2000

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych

34. PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego

- PN-EN 933-	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 9:2001	cząstek. Badanie błękitem metylenowym

- PN-EN 933-	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 10:2002	drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu

powietrza)

37.	PN-EN 196-1:1996     Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
3 8.   PN-EN 196-2:1996     Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

- PN-EN 196-3:1996     Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości

- PN-EN 196-6:1996	Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN 197-1:2002      Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu powszechnego użytku

42.	PN-EN 206-1:2000      Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja	i zgodność

43.	PN-EN 480-11:2000   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

44.	PN-EN 934-2:1999    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania

10.2. Branżowe Normy

7.	BN-80/6775-03/04     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

- BN-64/8931-01	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

- BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe „PIECKI” 11-710 Piecki ul. Plac 1-go Maja 3c tel. 089 742-17-96